| «СОГЛАСОВАНО» |  |
| --- | --- |
| ________________ /______________________ / |  |
| «______»____________________ 2013г. |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 41 |
| (Локальный сметный расчет) |
| смена кровельного покрытия здания МКОУ "СОШ №4", г. Карабаш |
| Основание: дефектная ведомость |
| Сметная стоимость: | 99970,78 | руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.224 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 26.103 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 08.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 2,3"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Текущая стоимость всего | Затр. труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Рабочих ч.-час |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Механизаторов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля, 100 м2 покрытия | 0.88 | 3 506.13 | 875.34 | 295.63 | 3 085 | 770 | 260 | 19 871 | 8 416 | 1 308 | 71 |
|  |  |  |  | 2 335.16 | 24.82 |  | 2 055 | 22 |  | 10 146 | 239 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 657 |  |  | 6 106 |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 515 |  |  | 4 501 |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 257 |  |  | 30 478 |  |  |  |
| 2. | С101-0032 Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм, м2 | -120.15 | 13.01 |  |  | -1 563 |  |  | -8 710 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.01 |  |  | -1 563 |  |  | -8 710 |  |  |
| 3. | С101-0032 Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм, м2 | 88 | 13.01 |  |  | 1 145 |  |  | 6 379 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.01 |  |  | 1 145 |  |  | 6 379 |  |  |
| 4. | Е58-2-3 Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон | 0.06 | 1 399.42 | 1 389.54 | 9.89 | 84 | 83 | 1 | 912 | 911 | 2 | 8 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 69 |  |  | 643 |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 54 |  |  | 474 |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 207 |  |  | 2 028 |  |  |  |
| 5. | Е10-01-003-01 Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 6 | 145.14 | 94.52 | 37.75 | 871 | 567 | 226 | 7 652 | 6 196 | 1 147 | 53 |
|  |  |  |  | 12.87 | 2.58 |  | 77 | 15 |  | 308 | 169 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |
|  | Накладные расходы |  | 106.2% |  |  | 618 |  |  | 5 746 |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 53.55% |  |  | 312 |  |  | 2 727 |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 801 |  |  | 16 124 |  |  |  |
| 6. | С102-0061 (0,02*15шт) Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, м3 | 0.3 | 739.00 |  |  | 222 |  |  | 1 432 |  |  |  |
|  |  |  |  | 739.00 |  |  | 222 |  |  | 1 432 |  |  |
|  | Объем: 0,02*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е58-18-4 Смена коньковых досок толщиной до 30 мм (прим), 100 м2 | 0.4 | 3 479.99 | 960.73 | 82.51 | 1 392 | 384 | 33 | 9 764 | 4 198 | 171 | 38 |
|  |  |  |  | 2 436.76 |  |  | 975 |  |  | 5 396 |  |  |
|  | Объем: 160*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 319 |  |  | 2 962 |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 250 |  |  | 2 183 |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 960 |  |  | 14 909 |  |  |  |
| 8. | Е58-20-2 Смена обделок из листовой стали (конек) шириной до 0,7 м, 100 м | 0.8 | 4 608.85 | 681.51 | 10.91 | 3 687 | 545 | 9 | 14 674 | 5 957 | 47 | 51 |
|  |  |  |  | 3 916.42 | 1.96 |  | 3 133 | 2 |  | 8 670 | 17 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 454 |  |  | 4 215 |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 356 |  |  | 3 106 |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 497 |  |  | 21 995 |  |  |  |
| 9. | С601-1010 Вывоз мусора автомобильным транспортом на расстояние до 10 км (1-й класс груза), т | 1 | 14.19 |  |  | 14 |  |  | 85 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14.19 |  |  | 14 |  |  | 85 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 8 937 | 2 349 | 529 | 52 059 | 25 678 | 2 675 |  |
|  |  |  | 6 058 | 39 |  | 23 706 | 425 |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 8 937 | 2 349 | 529 | 52 059 | 25 678 | 2 675 |  |
|  |  |  | 6 058 | 39 |  | 23 706 | 425 |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | - 182 |  |  | - 814 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70.55 - по стр. 1, 4, 7, 8; %=90.27 - по стр. 5) | 2 117 |  |  | 19 671 |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4, 7, 8; %=42.84 - по стр. 5) | 1 486 |  |  | 12 991 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 12 540 |  |  | 84 721 |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 12 540 |  |  | 84 721 |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 2 117 |  |  | 19 671 |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 486 |  |  | 12 991 |  |  |  |
|  | % НР | 89 |  |  | 75 |  |  |  |
|  | % СП | 62 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  | 15249,78 |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 99970,78 |  |  |  |

| Составил: | Серазеева Л.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |